## Slide 1
2.1&2.2 计算机硬件与软件
必修二 《信息系统与社会》

## Slide 2
信息系统中的硬件
01
信息系统中的硬件是指看得见、摸得着的设备。
主要包含计算机硬件、移动终端硬件、通信网络设备等

## Slide 3
问题一：计算机硬件由哪些部分组成？

## Slide 4
主机
显示器
键盘
鼠标
计算机硬件是信息系统中最主要的组成部分，主要负责对数据的加工处理和存储。
计算机硬件组成
？

## Slide 5
利用5分钟的时间，2人为一小组，拆装主机。
任务：小组结合书本总结计算机硬件组成及功能部件，识别主要硬件，完成主机的拆装。
实践探究一：拆装计算机

## Slide 6
计算机硬件
内存条插槽
CPU
PCI
风扇
输入、输出接口
PCI：用于定义局部总线的标准。
此标准允许在计算机内安装多达10个遵从PCI标准的扩展卡。

## Slide 7
主板后接口
音频接口
USB接口
网卡(LAN)接口
显示器接口
HDMI接口

## Slide 8
计算机硬件
计算机最核心的部件
运算器
控制器
主存储器（内存）
辅助存储器（外存）
存储器
ROM(只读存储器)
RAM(随机存取存储器)
断电仍保留
计算机内存容量常指RAM
可读、可写、断电丢失
内部高速缓冲存储器（Cache）
硬盘
闪存盘（U盘）
断电长期保存数据
机械硬盘HD(磁性介质磁化表示0和1)
固态硬盘SSD（Flash芯片）速度快、重量轻、能耗低、体积小
输出设备
输入设备
即插即用、方便携带
中央处理器（CPU）
加快计算机执行指令的速度
鼠标、键盘、扫描仪
显示器、打印机、音箱
计算机硬件

## Slide 9
中央处理器——CPU
运算器：负责算术运算和逻辑运算
控制器：发布控制其他部件工作的各项指令
“大脑”
——衡量计算机性能的重要指标

## Slide 10
存储器：内存、外存、高速缓冲存储器。
内存（主存）：存放CPU正在运行时所用到的指令和数据。
内存 | 名称 | 特点 | 功能
ROM | 只读存储器 read only memory | 只能读出不能写入 断电不丢失信息 | 存放一些不太需要修改的重要信息。如系统引导程序、开机检测程序。
RAM | 随机读写存储器 random access memory | 既能读出又能写入 断电丢失信息 | 与CPU直接交换数据。通常作为计算机临时数据存储的场所。
内存储器（主存）
多块RAM芯片集成在一块电路板上，形成一个绿色的长条，就是常说的内存条。

## Slide 11
硬盘：信息在断电后不会消失，容量很大，在TB级。其重要指标是存储容量,硬盘转速（读写速度和等待时间），传输速率（数据交换）。
固态硬盘(SDD)有传统机械硬盘不具备的快速读写、质量轻、能耗低以及体积小等特点
辅助存储器（外存）
辅助存储器（外存）
硬盘
闪存盘（U盘）

## Slide 12
相对于内存而言硬盘容量大（通常在100G以上）。
速度比内存慢。因为它不能直接和主板进行连接，必须通过电源线、数据线和主板进行连接。
断电后不丢失信息。
外存储器与内存储器的比较

## Slide 13
存储器
存储器
高速缓冲存储器（Cache）
主存储器（内存）
辅助存储器（外存）
只读存储器（ROM）
随机存储器（RAM）
断电丢失信息
GB级
硬盘
U盘
介于CPU和主存之间的小容量存储器，但存取速度比主存快
高速地向CPU提供指令和数据，从而加快程序执行
TB级

## Slide 14
输入设备：将信息输入计算机的设备。
键盘、鼠标、麦克风、摄像头、扫描仪等
输出设备：将信息输出计算机的设备。
输入和输出设备
有没有能同时兼具输入输出功能的设备？
声卡、网卡、光盘驱动器

## Slide 15
外置声卡
声卡：模拟信号和数字信号的转换

## Slide 16
450M双频无线网卡
300M 无线网卡
网卡

## Slide 17
问题二：硬件的哪些参数影响计算机性能？
微型计算机基本配置

## Slide 18
计算机性能主要由CPU、存储器等部件性能决定。
CPU性能由主频、字长、核心数量、高速缓存等决定
存储器性能由容量、速度等决定
计算机性能评测

## Slide 19
中央处理器——CPU性能指标
①主频。CPU 1秒钟能完成多少次指令。时钟频率(主频)是衡量性能好坏的重要指标之一，单位Hz。
②字长。CPU在单位时间内能一次处理的二进制数的位数。目前主要有32位或64位。
③高速缓存。为了减少CPU等待时间，提高计算机效率，引入高速缓冲存储器（Cache)。用来存放CPU频繁使用、访问的程序和数据。
④多核。单个大规模集成电路中集成了多个CPU，多个CPU同时执行指令
⑤FPU：(Float Point Unit，浮点运算单元)FPU是专用于浮点运算的处理器
在大多数现在的通用计算机架构中，一个或多个浮点运算器会被集成在CPU中

## Slide 20
实践体验三：查看计算机

## Slide 21
世界上第一台通用计算机ENIAC(埃尼阿克)于1946年2月14日诞生在美国宾夕法尼亚大学,主要用于军事领域,应用于科学计算。
计算机的发展

## Slide 22
计算机的发展
电子管
（1946-1959）
晶体管
（1960-1963）
集成电路
（1964-1970）
(超)大规模集成电路（1971-至今）
四个阶段
巨型化
微型化
智能化
网络化
发展方向
速度快、存储容量大、功能强大
体积不断缩小

## Slide 23
运行速度超过10亿亿次/秒
超级计算机是计算机中功能最强、运算速度最快、存储容量最大的一类计算机。
多用于国家高科技领域和尖端技术研究，是一个国家科研实力的体现，它对国家安全，经济和社会发展具有举足轻重的意义。
是国家科技发展水平和综合国力的重要标志。
超级计算机“神威·太湖之光”

## Slide 24
计算机的工作原理
现代计算机的计算模型：
图灵机
模拟人们用纸笔进行数学运算的过程
通过简单的方法，一步一步机械地完成计算任务
基本思想
图灵机能解决的问题，计算机也能解决；计算机能解决的问题，图灵机也能解决。

## Slide 25
运算器
输入设备
输出设备
取数
存数
运算状态
取指令
存储器
控制器
控制命令
控制命令
控制命令
控制命令
控制流
数据/指令流
数据
结果
“存储程序式”体系结构

## Slide 26
自主探究：阅读p40-42,绘制计算机软件的思维导图。
（内容包括：组成、作用以及实例）
计算机软件是指在计算机上运行的程序及其数据和文档的综合。
计算机软件
系统软件：控制和协调计算机及外部设备，支持应用软件开发和运行的软件。
应用软件：为了某种特定用途而开发的软件。
操作系统、数据库管理、python编译器…
办公软件:文字处理、表格制作、幻灯片制作、图像图像处理、简单数据库处理
工具软件:系统维护、系统美化、图像编辑、音视频处理

## Slide 27
小结
计算机最核心的部件
运算器
控制器
主存储器（内存）
辅助存储器（外存）
存储器
ROM(只读存储器)
RAM(随机存取存储器)
断电仍保留
计算机内存容量常指RAM
可读、可写、断电丢失
内部高速缓冲存储器（Cache）
硬盘
闪存盘（U盘）
断电长期保存数据
机械硬盘HD(磁性介质磁化表示0和1)
固态硬盘SSD（Flash芯片）速度快、重量轻、能耗低、体积小
输出设备
输入设备
即插即用、方便携带
中央处理器（CPU）
加快计算机执行指令的速度
鼠标、键盘、扫描仪
显示器、打印机、音箱
计算机硬件